## Slide 1: HYDRO G5 eco /D5 eco
ЖИДКОСТНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
HYD12G5eco
HYD12D5eco
Техническая документация – http://www.a-100.tech

## Slide 2
Технические характеристики
Циркуляционный насос | ТА50Е
Объёмный расход при 0,1 бар | 1380 л/ч
Номинальное напряжение | 12 В
Диапазон рабочего напряжения | 9 - 16 В
Потребляемая мощность | 19 Вт
Размеры циркуляционного насоса | Длина макс. 115 мм Диаметр 50 мм
Вес | около 0,5 кг
Отопитель | Работа | HYDRO G5 Eco | HYDRO D5 Eco
 |  | 5 кВт | 5 кВт
Конструктивное исполнение |  | Жидкостной подогреватель с испарительной горелкой | 
Теплопроизводительность | макс. теплопроизводительность мин. теплопроизводительность | 5,0 кВт 2,8 кВт | 5,0 кВт 2,5 кВт
Топливо |  | Бензин | Дизельное топливо
Расход топлива +/- 10 % | макс. теплопроизводительность мин. теплопроизводительность | 0,710 л/ч 0,400 л/ч | 0,650 л/ч 0,320 л/ч
Номинальное напряжение |  | 12 В | 
Диапазон рабочего напряжения |  | 10,5 - 16,5 В | 
Номинальная потребляемая мощность +/- 10 % (без циркуляционного насоса и вентилятора автомобиля) | макс. теплопроизводительность мин. теплопроизводительность | 33 Вт 15 Вт | 33 Вт 12 Вт
Допустимая температура окружающей среды: Подогреватель: - работа |  | -40 ... +60 °C | -40 ... +80 °C
- хранение | Зимнее топливо | -40 ... +120 °C | -40 ... +120 °C
Топливный насос: - работа | Летнее топливо | -40 ... +20 °C | -40 ... +30 °C
- хранение |  | -40 ... +90 °C | -40 ... +90 °C
Допустимое рабочее давление |  | 2,5 бар | 
Объём теплообменника |  | 0,07 л | 
Минимальное заполнение контура охлаждающей жидкости |  | 2,0 + 0,5 л | 
Минимальный объёмный расход для подогревателя |  | 200 л/ч | 
Размеры подогревателя без навесных частей См. также рис. 2. (допуск ± 3 мм) |  | L = длина: 218 мм B = ширина: 91 мм H = высота: без штуц. 147 мм | 
Вес |  | 2,2 кг | 
Режимы работы (бензин/дизель):
Снижение мощности нагрева (переход в частичную нагрузку) - 75°С /76°С
Предел нагрева – 80°С / 82°С
Возобновление горения - 65°С

## Slide 3
Комплект поставки
Баковый заборник
Жгут проводов
Топливопровод
Комплект шлангов топливный с хомутами
Подогреватель
Стяжки (хомуты)
Набор крепежа
Соединительные патрубки
Комплект топливного насоса
Таймер
Трубка отвода газов
Воздухозаборная трубка
Заборный глушитель
Помпа
Жгут помпы
Шланг
Глушитель
Кронштейн

## Slide 4
Блок управления
Герметичное исполнение
Надёжная элементная база
Отдельно от вентилятора
Слежение за оборотами мотора
Компьютерная и самодиагностика
Взаимозаменяемости с Webasto - нет

## Slide 5
Вентилятор
Надежный качественный мотор
Использование магнитов для датчика оборотов (на пластиковом подвесе)
Взаимозаменяемости с Webasto - нет

## Slide 6
Теплообменник
Литой алюминиевый теплообменник
Высокоточное литье
Силиконовое уплотнительное кольцо
Болты крепления М5х70 под шестигранник 4мм
Взаимозаменяемость с Webasto - Да

## Slide 7
Пластиковые крышки
Качественное литье
Высокотемпературный пластик
Взаимозаменяемость с Webasto - Да

## Slide 8
Датчики температуры
Качественные датчики, японского производства
Долгий срок службы
Характеристики (при комнатной температуре):
Датчик температуры - 50кОм (при нагреве сопротивление падает)
Датчик перегрева – 1 кОм (при нагреве сопротивление поднимается)
Взаимозаменяемости с Webasto - нет

## Slide 9
Горелка, штифт накала
Взаимозаменяемости с Webasto - нет
1. Горелка испарительного типа
2. Штифт японского производства
Характеристики штифта (при комнатной температуре) – 1,0-1,3 Ом (при нагреве сопротивление поднимается)

## Slide 10
Помпа
Помпа производителя TOPSFLO
Диаметр патрубков 20мм
Производительность 23 л/мин или 1380л/ч
Дополнительных крышек с другими углами нет, от Вебасто не подходят
Внутреннее сопротивление – 9,9-10кОм
Взаимозаменяемость с Webasto – Да, только в сборе!

## Slide 11
Жидкостной контур
Шланг 19мм с 1 разворотом (мягкий, по всем тестам не уступает качеству Вебасто)
Патрубки 18мм прямой и угловой.
Патрубки на отопитель угловые 18мм
Уплотнители силиконовые
Болт М5х16 под шестигранник 4мм
Два хомута на 27мм на помпу, и 6 хомутов на 25мм
Взаимозаменяемость с Webasto – Да

## Slide 12
Топливный дозирующий насос
Топливный насос - 12 вольт
Тип – импульсный
Производительность 32мл
Габаритные и подсоединительные размеры аналогичны Webasto DP30
Демпфер цельнорезиновый
Болт крепления М6х35, гайка М6, втулка латунь
Взаимозаменяемости с Webasto - нет

## Slide 13
Топливная магистраль, забор топлива
Баковый заборник М6, 480мм – игла, аналог Вебасто
Резиновые соединительные шланги – 5/10мм длинна 50мм
Хомуты 10мм
Топливопровод пластик PA12, 5х2мм, длина 6м
Взаимозаменяемость
с Webasto – Да

## Slide 14
Электропроводка
Жгут проводов европейского стандарта / качества
Фишки питания и управления идентичны Вебасто
Предохранительный блок герметичного исполнения с двумя предохранителями – таймер и отопитель (5А и 20А)
Фишка под таймер 6ти контактная
Диагностического разъема и жгута подключения салона - нет

## Slide 15
Электросхема
Разъем Х1
1 pin – аналоговое управление (+)
2 pin – K-Line
3 pin - резерв
4 pin – резерв
5 pin – вывод блинк кодов самодиагностики
6 pin – плюс топливного насоса
Разъем Х2
1 pin – питание (+)
2 pin – питание (-)
Взаимозаменяемость с Webasto – Частичная, с доработками

## Slide 16
Таймер
Трехпрограммный недельный таймер
Функция диагностики (вывод параметров работы котла)
Отображение ошибок

## Slide 17
Отвод отработанных газов
Все части совместимы и идентичны Вебасто
В глушителе имеется отверстие для слива конденсата
Выхлопная труба оснащена оконечником
Кронштейн крепления глушителя в комплекте

## Slide 18
Забор воздуха для горения
Глушитель / влагоотделитель пластиковый, разборный
Трубка воздуховода высокотемпературная (состав: картон, алюминиевая фольга, пластик)
Все части идентичны и взаимозаменяемы с Вебасто

## Slide 19
Крепежные элементы
Кронштейн – оцинковка, размеры и отверстия идентичны Вебасто
Крепежные болты М6х32-7шт, гайка М6 – 7шт, Саморез, болты М5х16 под шестигранник 4мм – 3шт
Пластиковые хомуты – 15шт